MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentação com Pedras Poliédricas

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Mariópolis

ENDEREÇO: Estrada Vicinal MP-141 e MP-343, Comunidade Colônia Nova.

ÁREA: 4.645,50m²     TRECHO: 815m LARGURA: 5,7m

- DESCRIÇÃO E OBJETOS

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços, fixando os métodos construtivos a serem empregados na execução de Pavimentação Poliédrica, em trechos da Rodovia Municipal MP-141 e MP-343, localizada na Comunidade Colônia Nova.

A Pavimentação com pedras irregulares será executada em três trechos totalizando 815 metros, largura de 5,7m, totalizando área de 4.645,50m².

- DESCRIÇÃO E SERVIÇOS

  - Terraplenagem

Estas especificações se aplicam as operações que tem por fim a escavação do material no terreno até atingir-se o nível previsto para a plataforma (corte) e no depósito e compactação do material até atingir-se o mesmo nível (aterro).

Os materiais empregados na terraplenagem serão os do próprio terreno, sempre que possível, e no caso de substituição ou adição do material, este deverá ter um ISC igual ou superior a 6.

A vegetação e material orgânico existente nas margens das rodovias serão removidos.

A terraplenagem compreende as operações de corte, remoção, aterro e compactação.

  - Preparo da Caixa da Rua

Os trechos das Estradas devem ser abertos e regularizados pela empresa vencedora do tramite licitatório. O Leito e Sub-Leito serão regularizados, feito conformação e compactação do mesmos neste preparo da caixa da rua. Todo maquinário necessário para esta etapa esta incluso nas composições de serviços utilizadas e é de total responsabilidade da vencedora do tramite licitatório.

  - DRENAGEM - Escavação de Pegadores de Água e Bueiros

A abertura de saídas de água e formação de pegadores para a mesma serão de responsabilidade da empresa, os mesmos devem ser executados em todo o trajeto de forma a performar de maneira satisfatória o escoamento de água, não deteriorando o pavimento poliédrico e empossando água no mesmo.

Preparo de bueiros em acessos de imóveis para passagem de tubulação em pré moldado. Empresa responsável pela abertura do bueiro, assentamento dos tubos e finalização da vala. O tubo será fornecido pela prefeitura municipal e não está incluso em planilha orçamentária.

  - Base (Colchão de Argila)

O colchão de argila consiste em uma camada de argila com espessura de 15cm, que servirá de base para o assentamento das pedras irregulares.

Estes materiais utilizados no colchão de argila (base) devem ser isentos de vegetação, material orgânico e presença de outros materiais que venham a prejudicarem no assentamento das pedras irregulares.

Compreende as operações de espalhamento do material com auxilio de motoniveladora, ou seja, da argila que servirá de base, na pista devidamente preparada na largura desejada.

  - Pavimentação Poliédrica

Estas especificações se aplicam as operações que tem por fim o assentamento das pedras poliédricas sobre o colchão de argila.

As pedras poliédricas para a confecção dos poliedros deverão satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT.

As pedras poliédricas terão uma face para rolamento aproximadamente plana e que se inscreva em círculos de raios entre 0,12m a 0,15m e altura entre 0,13m e 0,17m, sendo assentados máximos de 70 unidades de poliedros por metro quadrado.

Consiste no assentamento das pedras irregulares, com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em sentido transversal ao eixo da via pública.

O rejuntamento dos poliedros será efetuado logo que seja terminado o seu assentamento. Não deverá haver intervalos grandes entre uma e outra operação devendo acompanhar de perto o assentamento. Poderá ser feito com terra, areia ou pó-de-pedra e será feito espalhando-se uma camada de 3cm de espessura, sobre as pedras irregulares assentadas, e forçando-se a penetração desse material nas juntas das pedras irregulares, por meio de vassourões adequados.

Logo após a conclusão dos serviços de rejuntamento das pedras poliédricas, o calçamento será devidamente compactado com rolo compactador liso, em peso mínimo 10 toneladas, o mesmo é responsabilidade da empresa vencedora do tramite licitatório e encontra com serviço apontado em planilha orçamentária.

Ao ocorrer irregularidades ou depressões que surjam durante a compactação deverão ser prontamente corrigidas, para isso é preciso remover e recompor os poliedros, corrigindo o que for necessário, em áreas que o rolo é impraticável deverá ser feito com soquetes manuais.

  - Meio-Fios (Cordão de Pedra)

São dispositivos posicionados lateralmente ao pavimento, com duplo objetivo de direcionar fisicamente o tráfego atuante e conduzir as águas precipitadas sobre a pista e passeios para bocas de lobo e caixas coletoras.

O meio fio será executado do próprio material do calçamento, isto é, de pedras irregulares e ainda deverá ter as dimensões mínimas: 25cm de altura, largura de 15cm e 30 a 40cm de comprimento.

OBS.:

1 - Todo o serviço excedente não constante no projeto deverá ter prévia autorização do contratante.

2 - Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Execução.

- EQUIPAMENTOS

Os serviços que necessitam de equipamentos, tais como: motoniveladora, retro-escavadeira, pá-carregadeira, escavadeira hidráulica, rolo compactador e caminhão caçamba e demais equipamentos para a execução do pavimento poliédrico, inclusive movimentação de terra e transporte das pedras poliédricas, serão de responsabilidade da empresa, incluso a abertura da via, pegadores de água, regularização de leito e subleito e compactação final do poliédrico. Resumidamente o trecho é entregue pronto e finalizado.

- FISCALIZAÇÃO DE MATERIAL E OBRA

Os materiais serão fiscalizados antes de iniciar os serviços, se o fiscal da Prefeitura identificar irregularidades com os materiais fora dos padrões exigidos, os materiais serão reprovados e substituídos.

A obra será aceita após compactação e limpeza, sem restos dos materiais soltos sobre a pista e madeira sobre as margens da rodovia pavimentada.

- ENTREGA DE OBRA

Para aceite final de obra será realizado vistoria pelo Engenheiro responsável de fiscalização. A obra deve ser entregue limpa e desembaraçada.

Mariópolis, 07 de março de 2022.

| _________________________ Bruno Gustavo Klein Engenheiro Civil CREA PR-134.618/D | ____________________________ Mario Eduardo Lopes Paulek Prefeito Municipal |
| --- | --- |