MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: Revitalização e construção de calçadas entorno Colégio Estadual P. A. da Costa e Silva.

Endereço: Rua 6, Rua 7 e Alameda 4

Cidade/UF: Mariópolis - Paraná.

O presente memorial especifica os materiais e métodos executivos para a construção de Calçadas em revitalização e construção de novos acessos entorno do Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva.

- MOBILIAÇÃO DE OBRA

Será instalado placa de obra em chapa de aço galvanizado, com dimensões de 2,40*1,20m. A mesma deverá ser instalada um local visível ao público de escolha da municipalidade.

Para estoque de materiais e segurança de equipamentos a obra terá locação de container durante o período de execução.

- CALÇADAS

  - Regularização de solo predominantemente argiloso;

O local de execução das calçadas será entregue sem nenhum tipo de pavimentação, hoje, em parte dele se encontra pavimentação trapezoidal antiga. Essa pavimentação será retirada pela municipalidade.

A empresa deverá regularizar o solo no local de aplicação das calçadas novas, de forma a nivelar prevendo as próximas camadas e queda para asfalto.

  - Compactação mecânica de solo com compactador a percussão;

Compactar o solo que receberá pavimentação em paver com compactador tipo “sapo” a percussão.

  - Execução de passeio intertravado com bloco 6cm:

Primeiramente é necessário ajustar desníveis no solo, deixando toda a superfície nivelada para inserção de camada de pó de brita. Na sequência é adicionado camada de pó de brita, deixando toda a superfície uniforme, nessa etapa é realizado o taqueamento do passeio, deixando acima do nível do meio fio com caída para o mesmo de 2%;

Em seguida é alinhado toda região de colocação do paver e o mesmo é assentado de forma a ficar intertravado um com outro. Na sequência é colocado areia sobre o paver e espalhada com o auxílio de vassoura, penetrando assim toda interligação do passeio.

Com o auxílio de placa vibratória é realizado a compactação final, sobre o paver.

O processo é o mesmo para piso intertravado tipo colorido, este é utilizado em trajeto de visualização de cadeirantes, conforme normativas de acessibilidade.

  - Assentamento de guia (meio-fio):

Os meio-fio existentes no trajeto a ser executado novos meio-fios deverão ser retirados.

Logo após é realizado a abertura da vala na profundidade do meio-fio (30cm) e nivelado conforme o nível final do meio fio desejado. Após o mesmo é espalhado camada de areia média no fundo de vala para auxiliar no assentamento do meio fio.

Todo o meio fio deve estar alinhado com a calçada e asfalto.

Em finalização é assentado o meio fio com dimensões de 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

A obra deve ser entregue limpa e sem entulhos.

Mariópolis, 17 de Fevereiro de 2022

_____________________________________

BRUNO GUSTAVO KLEIN

CREA 134618/D - ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS