MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: BARRACÃO PRÉ-MOLDADO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Área construída: 250,00m²

Endereço: Lote 20, Quadra 126, Nº954, ALAMEDA 01

Cidade/UF: Mariópolis - Paraná.

O presente memorial especifica os materiais e métodos executivos para execução de pré-moldado pré fabricado.

- PLACA DE OBRA

A placa será elaborada com chapa de aço galvanizado, com dimensões de 1,125x2,00m. A mesma deverá ser instalada um local visível ao público.

- PRÉ MOLDADO

  - Locação de obra com dimensões de 10,00x25,00m, totalizando 250,00m², conforme croqui de locação apresentado pela municipalidade

  - Doze (14) pontos de escavação de sapatas e cálices pré fabricados para pilares de 20x30cm;

  - Doze (14) pilares em concreto pré moldado, com seção de 20x30cm e altura livre de 6,00m;

  - Seis (6) tesouras metálicas com vão livre de 10,00m;

- RESPONSABILIDADES DA CONSTRUTORA

  - A empresa deverá entregar toda a estrutura montada e finalizada;

  - A responsabilidade do cálculo estrutural, assim como apresentação da ART/RRT de projeto estrutural e execução da obra devem ser emitidos pela empresa e entregues a municipalidade;

A obra deve ser entregue limpa e sem entulhos.

Mariópolis, 01 de Outubro de 2020

_____________________________________

BRUNO GUSTAVO KLEIN

CREA 134618/D - ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS