MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: Construção de banheiros e playground no parque de exposições Arnaldo Weis.

Área de intervenção: 54,75m²

Endereço: Alameda 01, Nº 647, Quadra 09, Lote 03, Centro

Cidade/UF: Mariópolis - Paraná.

O presente memorial especifica os materiais e métodos executivos para a construção de rampa de acesso, calçada frontal e iluminação elétrica em Academia de Saúde.

- PLACA DE OBRA

A placa será elaborada com chapa de aço galvanizado, com dimensões de 2,5m*1,5m. A mesma deverá ser instalada um local visível ao público com todos os dados exigidos por lei em placas de obras públicas.

Verificar tipo e arte da placa com municipalidade, assim como o local para implementação da mesma.

- SUPERESTRUTURA

  - FUNDAÇÃO

Escavação manual de solo para sapatas, nível de assentamento -1m do nível do solo, sapatas com 70x70cm de área e 30cm de altura, conforme projeto.

Em seguida aos pontos de sapatas abertos, espalhar lastro de material granular (brita) com espessura de 5cm em fundo de todas as sapatas, protegendo assim o ferro do contato com o solo;

Armação das sapatas utilizando aço CA-50 10,00mm conforme especificações de projeto

Estacas com diâmetro 30cm e armadura inteira em aço CA-50 10,00mm conforme projeto;

Concretagem de sapatas e estacas com concreto fck 30Mpa feito em betoneira, para concretagem utilização de jericas ou baldes, adensamento e acabamento inclusos.

  - VIGAS BALDRAMES

Escavação manual de solo para vigas baldrames, incluso escavação para colocação de formas.

Em seguida, espalhar lastro de material granular (brita) com espessura de 5cm em fundo de todas as vigas baldrames, protegendo assim o ferro do contato com o solo;

Fabricação, montagem e desmontagem de formas para concretagem de vigas baldrames, prevista 4x utilizações.

Armação das vigas baldrames com 4 ferros aço CA-50 10,00mm ao longo de todo comprimento de vigas, estribos cada 20cm com 5mm, maiores especificações em projeto. Permitida utilização de coluna pronta em aço 10mm.

Concretagem de vigas baldrames com concreto fck 30Mpa feito em betoneira, para concretagem utilização de jericas ou baldes, adensamento e acabamento inclusos.

Realizar a impermeabilização de topo e laterais das vigas baldrames com emulsão asfáltica. A pintura de emulsão deve ser em duas demão de forma cruzada (um sentido diferente do outro).

  - PILARES

Fabricação de forma para pilares, montagem e desmontagem de formas, previsto 4 reutilizações para formas.

Construção de armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 5,0mm de estribos a cada 20cm e 4 ferros ao longo do comprimento de pilar tipo CA-50 10,0mm. Permitida utilização de coluna pronta em aço 10mm.

Concretagem de pilares utilizando concreto fck 25MPa, feito em betoneira, com uso de baldes para lançamento, incluso adensamento e acabamento.

  - VIGAS CINTAS  E LAJE

Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, previsto 4 reutilizações para formas.

Construção de armação em viga cinta de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 5,0mm de estribos a cada 20cm e 4 ferros ao longo do comprimento de vigas tipo CA-50 10,0mm. Permitida utilização de coluna pronta em aço 10mm.

Montagem de laje pré-moldada com tavelas cerâmicas, do tipo convencional sem reforço, direcionamento da laje no menor sentido, espalhar malha Q-92 sobre a laje.

Concretagem de vigas e lajes utilizando concreto FCK 25MPa, com concreto usinado e utilização de bombeamento para lançamento, espessura da laje 8cm de vigotas +3cm de capa, totalizando 11cm total. Incluso adensamento e acabamento do concreto, evitar qualquer exposição de aço.

- SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL E TETO

Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 com argamassa de assentamento preparada em betoneira, aplicados acima de baldrames até vigas cintas conforme estruturação da rampa for subindo.

Execução de chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa 1:4 e emulsão polimérica com preparo em betoneira.

Execução de reboco em argamassa traço 1:2:8 em todas as faces de alvenaria e estruturas, incluindo requadros, externamente, para recebimento de pintura, aplicado manualmente em panos de fachada sem presença de vãos, espessura de 25mm.

- ESQUADRIAS

Instalação de portas em alumínio tipo veneziana, incluso toda fixação com parafusos, fornecimento e instalação. Duas portas de 90x210cm e uma com 80x210cm;

Instalação de barras de apoio em aço inox polido com 60cm em lado interno e externo de portas;

Instalação de barras de apoio em aço inox polido, com 90 cm, em banheiros.

- ELÉTRICA

Troca de quadro de distribuição deteriorado no local.

Cabo de cobre tipo 6mm² para conexão rede com quadro de distribuição de cargas.

Cabo de cobre flexível 1,5mm² para instalação de tomadas, interruptores e lâmpadas.

Disjuntores monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A e 25A, incluso fornecimento e instalação.

Instalação de 4 lâmpadas tubulares em LED 18/20W, incluso fornecimento.

Instalação de luminárias tipo plafon circular de sobrepor, com LED 12/13W, instaladas em banheiros e depósito da academia de saúde.

Instalação de arandelas tipo meia lua sobrepor com LED 6W, cor amarela em rampa de acesso.

Eletroduto para passagem de cabos inclusos. Interruptores inclusos.

- HIDRÁULICO

Necessária ligação de tubo pvc soldável de 25mm entre ponto de contador da sanepar e tubulação de obra já instalados.

- PISOS

Compactação mecânica de solo para execução de piso de concreto, com compactador de solos a percussão tipo sapo, compactação em região de piso e não lajes.

Execução de lastro com material granular, aplicado sobre solo onde irá concretagem de piso diretamente no solo. Espessura prevista de 5cm.

Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6cm. Incluso lona plástica preta e=150micra aplicada acima de lastro de material granular, antes de execução de piso. Concreto previsto com fck 20Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita1), elaborado em betoneiro e lançado com utilização de jericas ou baldes, incluso adensamento e acabamento rústico.

Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado sobre toda superfície, pisos e lajes.

- PINTURAS

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, em todas as paredes exceto as com cerâmica.

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, duas cores.

Cores serão definidas pela municipalidade, aprovação dependente da secretária de educação.

- GUARDA CORPOS

Instalação de guarda corpos padrão exigência do corpo de bombeiros, em todo perimetral das rampas, parte central e em escadas, conforme imagem abaixo exemplo de guarda corpo.

- CALÇADA

Regularização e compactação do subleito de solo. Em seguida realizar a compactação do mesmo com auxilio de compactador a percussão.

Na sequencia executar passeio intertravado com bloco retangular, cor natural de 20x10cm. Bloco colorido do tipo direcional e atenção para carreiro de acessibilidade.

Mariópolis, 27 de março de 2023

_____________________________________

BRUNO GUSTAVO KLEIN

CREA 134618/D - ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS